## Slide 1: K-뉴딜 아카데미 데이터 설명

## Slide 2: 미니 프로젝트 데이터

## Slide 3: 데이터 성격
전자제품 조립공정에서 발생할 수 있는 품질·생산·설비 문제를 교육용으로 재구성한 합성데이터
구분 | 내용
활용 회차 | 1~2회차 공통 미니프로젝트
활용 대상 | 4개 팀 전체
활용 방식 | 모든 팀이 동일한 데이터와 사례 사용
대상 공정 | 소형 전자제품 조립 및 최종검사 공정
데이터 단위 | 제품 1대의 생산·조립·검사 기록이 1행
데이터 기간 | 2026년 7월 1일~7월 31일
데이터 규모 | 1,200행 × 20개 변수
데이터 성격 | 실제 제조상황을 모사한 교육용 합성데이터

## Slide 4: 데이터 시나리오
가상의 소형 전자제품 조립라인에서 최근 불량과 재작업이 증가하고 있으며, 특히 근무조·설비·제품모델·체결조건에 따라 품질 차이가 발생하는 것으로 의심되는 상황으로 현장관리자는 다음 사항을 확인하고자 함
  어떤 조건에서 불량이 많이 발생하는가?
  주간조와 야간조의 불량률은 어떻게 다른가?
  체결토크가 기준범위를 벗어나면 불량률이 높아지는가?
  특정 제품모델·설비·작업그룹에 문제가 집중되는가?
  최종검사 전에 추가확인이 필요한 제품을 선별할 수 있는가?
  불량 누락과 불필요한 추가검사 사이에서 적절한 기준은 무엇인가? 등

## Slide 5: 핵심 문제
조립공정의 불량 발생 패턴을 파악하고, 생산·공정데이터를 이용하여 최종검사 전에 추가확인이 필요한 제품을 선별하는 방법을 제안하는 것으로 수강생 팀은 다음의 내용을 수행할 계획
  제조현장 상황 이해
  문제와 분석질문 정의
  KPI 설정
  데이터 구조 및 품질 확인
  불량 발생 패턴 분석
  간단한 판정규칙 또는 모델 적용
  오탐과 미탐 분석
  모델 및 판정기준 개선
  대시보드와 현장 개선안 작성 등

## Slide 6: 데이터 주요 현황
항목 | 결과
전체 생산·검사 건수 | 1,200건
실제 합격 | 1,152건
실제 불합격 | 48건
전체 불량률 | 4.00%
재작업 | 44건
주간조 | 640건
야간조 | 560건
야간조 불량률이 상대적으로 높지만, 근무조 자체를 원인으로 단정하지 않고 제품모델·설비·작업그룹·체결조건 등을 추가로 확인하도록 구성
근무조별 불량률
근무조 | 생산·검사 건수 | 불합격 | 불량률
주간조 | 640건 | 18건 | 2.81%
야간조 | 560건 | 30건 | 5.36%
전체 | 1,200건 | 48건 | 4.00%

## Slide 7: 주요 변수
변수 영역 | 주요 변수 | 분석 목적
식별·시간 | 기록번호, 생산시각 | 개별 제품 추적, 시간대별 분석
생산조건 | 근무조, 생산라인, 제품모델 | 조건별 품질 차이 확인
작업조건 | 설비번호, 작업그룹 | 특정 설비·작업그룹 집중 여부 확인
공정조건 | 체결토크, 공압, 사이클타임 | 조립조건과 불량의 관계 분석
설비상태 | 온도, 진동, 정지시간 | 설비 이상과 품질·생산성 관계 분석
생산효율 | 에너지 사용량 | 제품당 에너지 효율 분석
검사결과 | 합격·불합격, 불량유형 | 불량 현황과 유형 분석
사후조치 | 재작업 여부·시간, 최종판정 | 재작업 부담 및 최종 결과 분석

## Slide 8: 본 강의 활용 데이터 셋(4개)
본 캡스톤에서는 설비보전, 에너지관리, 생산공정 및 물류운영이라는 서로 다른 스마트팩토리 문제를 다루는 4개의 교육용 합성데이터를 사용할 예정입니다.
각 데이터는 전자제품 제조현장에서 발생할 수 있는 업무상황과 의사결정 문제를 교육용으로 재구성한 것입니다.
1팀은 공기압축기의 돌발정지를 예방하는 예지보전 문제, 2팀은 생산차질을 최소화하면서 피크전력을 관리하는 에너지 문제, 3팀은 공정 대기와 납기지연을 줄이는 병목개선 문제, 4팀은 AGV 배송지연으로 인한 라인정지를 방지하는 자재공급 문제를 수행합니다.
미니프로젝트 수행 이후부터는 각 팀별로 동일한 데이터셋을 지속적으로 활용하여 문제 정의, KPI 설정, 데이터 분석, 모델 개발, 자체검증, 교수진 블라인드 검증, 대시보드 및 현장 개선안 작성까지 수행할 예정입니다.

## Slide 9: 데이터 성격
4개 데이터셋은 LG전자의 실제 데이터를 사용한 것이 아니라, 전자제품 제조공장에서 발생할 수 있는 설비·에너지·생산·물류 문제를 교육용으로 재구성한 합성데이터
구분 | 1팀 | 2팀 | 3팀 | 4팀
프로젝트 | 공기압축기 예지보전 | 공장 에너지 피크관리 | 생산흐름 병목개선 | AGV 자재공급 안정화
분석 단위 | 설비 상태 측정 1건 | 30분 단위 공장 운영 1건 | 생산 Lot 1건 | 자재공급 요청 1건
데이터 규모 | 1,800행×22열 | 1,800행×24열 | 1,600행×26열 | 1,600행×26열
데이터 기간 | 2026.07.01~07.20 | 2026.07.01~08.07 | 2026.07.01~10.09 | 2026.07.01~07.23
핵심 영역 | 설비·보전 | 에너지·생산 | 공정·납기 | 물류·자재공급
주요 목표 | 돌발정지 예방 | 피크전력 감소 | 병목·납기지연 감소 | SLA 미준수·라인정지 감소

## Slide 10: 1팀: 공기압축기 예지보전
구분 | 설명
시나리오 | 공장 공기압축기 4대의 운전상태를 관찰하여 이상징후를 조기에 발견하고, 돌발정지가 발생하기 전에 점검이 필요한 설비를 선정하는 상황
핵심 문제 | 온도·진동·압력·전류 등의 변화를 이용하여 향후 24시간 이내 점검이 필요한 공기압축기를 선별할 수 있는가?
데이터 현황 | 1,800건, 공기압축기 4대, 주간조 912건·야간조 888건
주요 결과 | 돌발정지 21건, 24시간 내 점검 필요 55건
주요 KPI | 돌발정지 건수, 설비 정지시간, 점검 필요 설비 탐지율, 불필요한 점검 경보
주요 분석 | 설비별·운전모드별 이상징후, 돌발정지 이전의 온도·진동 변화, 점검 우선순위
변수 영역 | 주요 변수
설비·운영 | 공기압축기 ID, 근무조, 운전모드, 부하율
압축성능 | 토출압력, 공기유량
전기·온도 | 모터전류, 토출온도, 오일온도
설비상태 | 진동, 노점온도, 필터 차압
보전정보 | 정비 후 누적운전시간, 알람코드, 작업자 점검 여부
결과변수 | 돌발정지 여부, 정지시간, 향후 24시간 내 점검 필요 여부

## Slide 11: 2팀: 공장 에너지 피크관리
구분 | 설명
시나리오 | 생산량과 가동라인이 변하는 공장에서 30분 단위 전력사용량을 관리하여 피크전력을 낮추되, 생산계획 차질은 최소화하는 상황
핵심 문제 | 생산조건·요금시간대·기온·설비부하를 고려하여 피크전력 발생을 예측하고, 생산손실 없이 부하를 조정할 수 있는가?
데이터 현황 | 1,800건, 30분 단위 기록, 평일 1,320건·주말 480건
주요 결과 | 피크 이벤트 660건, 평균 피크수요 약 533.45kW, 평균 생산부족 약 7.98개
주요 KPI | 피크전력, 피크 이벤트 발생률, 제품당 에너지 사용량, 생산계획 달성률
주요 분석 | 요금시간대별 피크 발생, 가동라인 수와 전력수요 관계, 제품조합별 에너지 효율, 생산량과 절감조치의 균형
변수 영역 | 주요 변수
시간·운영 | 평일·주말, 근무조, 요금시간대
생산조건 | 가동라인 수, 제품조합, 실제 생산량, 계획 생산량
에너지 | 공장설비 전력, 공정 전력, 냉난방 전력, 압축공기 전력
환경·운영 | 외기온도, 습도, 유휴시간, 품종교체시간
효율지표 | 역률, 제품당 에너지 사용량
결과변수 | 피크수요, 피크 이벤트 여부, 생산부족 수량

## Slide 12: 3팀: 생산흐름 병목개선
구분 | 설명
시나리오 | 여러 제품군이 4개 주요 공정을 거쳐 생산되는 라인에서 대기시간과 재공품이 증가하고, 납기지연이 반복되는 상황
핵심 문제 | 어느 공정과 대기구간에서 생산흐름이 막히는지 확인하고, 납기준수율을 높이기 위한 개선 우선순위를 결정할 수 있는가?
데이터 현황 | 1,600개 생산 Lot, 3개 라인, 3개 제품군, 주간조·야간조 각 800건
주요 결과 | 정시완료 263건, 지연완료 1,337건, 평균 실제 리드타임 약 248.12분, 평균 일정지연 약 38.97분
주요 KPI | 정시완료율, 실제 리드타임, 일정지연시간, 공정 대기시간, 재공품 수량
주요 분석 | 병목공정 식별, 공정별 사이클타임 비교, 대기시간과 납기지연 관계, 제품군·라인별 개선 우선순위
변수 영역 | 주요 변수
생산구분 | 라인, 제품군, 주문 우선순위, 근무조
생산계획 | 계획수량, 실제 생산수량, 가용 작업자 수
공정시간 | A·B·C·D 공정 사이클타임
대기·재공 | 공정 전 대기시간, 시작·종료 재공품 수량
손실요인 | 품종교체시간, 설비정지시간, 자재대기시간
결과변수 | 실제 리드타임, 병목공정, 정시완료 여부, 일정지연시간

## Slide 13: 4팀: AGV 자재공급 안정화
구분 | 설명
시나리오 | AGV가 창고와 생산라인 사이에서 자재를 공급하고 있으나, 혼잡·배차지연· 배터리 부족·장애물 등으로 배송이 늦어져 생산라인이 정지할 수 있는 상황
핵심 문제 | 자재공급 SLA 미준수와 라인정지 위험을 사전에 파악하고, AGV 배차·경로· 충전 운영을 개선할 수 있는가?
데이터 현황 | 1,600건의 자재공급 요청, AGV 6대, 경로 5개, 목적 생산라인 4개
주요 결과 | SLA 준수 1,520건, SLA 미준수 80건, 라인정지 25건, 평균 배송시간 약 7.65분
주요 KPI | SLA 준수율, 평균 배송시간, 배차대기시간, 라인정지 건수·시간
주요 분석 | 혼잡도·경로별 지연, AGV별 성능차이, 배터리 부족과 배송지연 관계, 긴급 요청의 배차 우선순위
변수 영역 | 주요 변수
공급요청 | 요청시간, 출발구역, 목적라인, 자재유형, 우선순위
AGV·경로 | AGV ID, 경로 ID, 이동거리, 혼잡도
배터리 | 출발 배터리, 도착 배터리, 출발 전 충전 여부
시간정보 | 적재시간, 배차대기시간, 이동시간, 하역시간
방해요인 | 장애물 발생 수, 우회 여부
결과변수 | 실제 배송시간, SLA 준수 여부, 라인정지 여부·시간